检  测  报  告

# Examining Report

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

委托单位：            江苏绿叶农化有限公司

Client

项目名称：      江苏绿叶农化有限公司场地环境监测

Project Name

检测类别：                 委托检测

Test Type

报告日期：                2019.01.05

Report Date

江苏中聚检测服务有限公司

# Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检 测 报 告 说 明

- 对本报告检测结果如有异议，请于收到之日起十天内向本公司提出。

- 对接受委托送检的样品，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。

- 未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖公章予以确认。部分复印无效。

- 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

- 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。

江苏中聚检测服务有限公司

地  址：盐城经济技术开发区盐渎东路8号A16

邮  编：224000

电  话：0515-88304880

传  真：0515-89898595

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检 测 报 告

Examining Report                    共 20 页  第 1 页

| 委托单位 | 江苏绿叶农化有限公司 |
| --- | --- |
| 样品类别 | 地下水、土壤 |
| 检测单位 | 江苏中聚检测服务有限公司 | 采样人 | 朱辉、陈维等 |
| 检测目的 | 委托监测 |
| 类别 | 编号 | 检测项目 | 检测依据 |
| 地下水 | 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 2 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
|  | 3 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007 |
|  | 4 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |
|  | 5 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |
|  | 6 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
|  | 7 | 铅、镉、砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
|  | 8 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 9 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
|  | 10 | 细菌总数 | 水中细菌总数的测定《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（国家环保总局）(2002) 5.2.4 |
|  | 11 | 甲苯、苯、1,2-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |

检测单位地址：盐城经济技术开发区盐渎东路8号A16  电话：0515-88304880  邮编：224000

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检 测 报 告

Examining Report                    共 20 页  第 2 页

| 类别 | 编号 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 12 | pH | 土壤检测第2部分 土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 |
|  | 13 | 含水率 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |
|  | 14 | 砷、镉、铜、铅、镍 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 |
|  | 15 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |
|  | 16 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014 |
|  | 17 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 |
|  | 18 | 苯胺 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007附录K 固体废物 半挥发性有机的测定 气相色谱-质谱法 |
|  | 19 | 硝基苯、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a，h）蒽、2-氯酚、萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |
|  | 20 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、 1,1-二氯乙烯、顺-1.2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |

检测单位地址：盐城经济技术开发区盐渎东路8号A16  电话：0515-88304880  邮编：224000

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检 测 报 告

Examining Report                    共 20 页  第 3 页

| 类别 | 编号 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、甲苯、苯乙烯、对/间二甲苯、邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
| 评价依据 | / |
| 结论 | 检测结果见第4-20页 |
| 附注 | 无 |
| 编制（陈荣荣）： 一审（张雅静）： 检测报告专用章 二审（刘美玲）： 签发（郭莉莉）： 职务： 签发日期： 年 月 日 |

检测单位地址：盐城经济技术开发区盐渎东路8号A16  电话：0515-88304880  邮编：224000

# (2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

地 下 水 检 测 结 果

Ground Water Examining Result

共 20 页  第 4 页

采样日期：2018年12月17日                                                                   分析日期：2018年12月17-18日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/L |
| --- | --- |
|  | pH | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氟化物 | 硫化物 | 铅 （μg/L） | 镉 （μg/L） | 砷 （μg/L） | 汞 （μg/L） |
| D1（HS6101） | 7.69 | 2.3 | 0.29 | 0.009 | 0.24 | ND | 9.00 | ND | 1.29 | ND |
| D2（HS6102） | 7.58 | 1.4 | 0.20 | 0.014 | 0.44 | ND | 3.68 | ND | 6.01 | ND | 铁（μg/L） |
| D3（HS6103） | 7.05 | 1.8 | 0.53 | 0.041 | 0.93 | ND | 6.18 | ND | 2.92 | ND |
| D4（HS6104） | 7.41 | 1.4 | 1.41 | 0.017 | 0.97 | ND | 9.26 | ND | 2.03 | ND |
| 以 | 下 | 空 | 白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | pH为无量纲； ND表示未检出，硫化物的检出限为0.005mg/L；镉的检出限为0.05μg/L；汞的检出限为0.04μg/L。 |

# (2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

地 下 水 检 测 结 果

Ground Water Examining Result

共 20 页  第 5 页

采样日期：2018年12月17日                                                                   分析日期：2018年12月17-20日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/L |
| --- | --- |
|  | 六价铬 | 细菌总数（个/mL） | 甲苯（μg/L） | 苯 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  |  |  |
| D1（HS6101） | ND | 33 | 1.0 | ND | 7.1 |  |  |  |  |  |
| D2（HS6102） | ND | 21 | 188 | 1.0 | ND |  |  |  |  |  | 铁（μg/L） |
| D3（HS6103） | ND | 28 | 9.5 | 4.0 | 2.7 |  |  |  |  |  |
| D4（HS6104） | ND | 30 | 1.0 | ND | ND |  |  |  |  |  |
| 以 | 下 | 空 | 白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ND表示未检出，六价铬的检出限为0.004mg/L；苯的检出限为0.4μg/L；1,2-二氯乙烷的检出限为0.4μg/L。 |

# (2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

共 20 页  第 6 页

# 地下水水文参数

| 监测日期 | 监测点位 | 水位（m） | 地下水埋深（m） | 井深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.17 | D1 | 0.26 | 0.74 | 6 |
|  | D2 | 0.30 | 0.58 | 6 |
|  | D3 | 0.69 | 0.37 | 6 |
|  | D4 | -1.02 | 1.15 | 6 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 7 页

采样日期：2018年12月13日                                                                        分析日期：2018年12月14-28日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |
| --- | --- |
|  | pH | 含水率 | 氰化物 | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 镍 | 汞 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 六价铬 |
| T1（TR6101）0-0.5m | 7.72 | 23.6 | 0.44 | 10.1 | 0.10 | 26.7 | 23 | 53 | 0.023 | ND | 0.48 | 0.08 | ND |
| T1（TR6102）0.5-1.5m | 7.76 | 31.6 | 0.42 | 9.1 | 0.07 | 30.1 | 28 | 62 | 0.036 | ND | 0.98 | 0.08 | ND |
| T1（TR6103）1.5-3m | 7.54 | 29.4 | 0.65 | 4.3 | ND | 13.2 | 13 | 24 | 0.029 | ND | 1.67 | 0.07 | ND |
| T2（TR6104）0-0.5m | 8.21 | 26.7 | 0.71 | 11.5 | 0.09 | 26.0 | 22 | 36 | 0.024 | ND | ND | 0.07 | ND |
| T2（TR6105）0.5-1.5m | 8.12 | 28.8 | 0.41 | 3.4 | ND | 14.1 | 14 | 21 | 0.037 | ND | ND | 0.06 | ND |
| T2（TR6106）1.5-3m | 7.96 | 22.6 | 0.59 | 8.0 | 0.09 | 23.5 | 22 | 35 | 0.034 | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6107）0-0.5m | 7.57 | 19.9 | 0.87 | 4.8 | ND | 20.2 | 19 | 29 | 0.023 | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6108）0.5-1.5m | 7.84 | 21.1 | 0.62 | 13.1 | 0.13 | 38.9 | 33 | 56 | 0.024 | ND | ND | 0.09 | ND |
| T3（TR6109）1.5-3m | 8.25 | 23.4 | 0.84 | 14.7 | 0.14 | 40.0 | 34 | 56 | 0.024 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | pH为无量纲； ND表示未检出，镉的检出限为0.07mg/kg；硝基苯的检出限为0.09mg/kg；苯胺的检出限为0.16mg/kg；2-氯酚的检出限为0.06mg/kg；六价铬的检出限为2mg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 8 页

采样日期：2018年12月14日                                                                        分析日期：2018年12月15-28日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |
| --- | --- |
|  | pH | 含水率（%） | 氰化物 | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 镍 | 汞 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 六价铬 |
| T4（TR6110）0-0.5m | 8.41 | 24.2 | 0.48 | 8.3 | ND | 18.2 | 17 | 30 | 0.024 | ND | ND | ND | ND |
| T4（TR6111）0.5-1.5m | 8.52 | 24.2 | 0.77 | 11.8 | 0.10 | 39.9 | 38 | 62 | 0.038 | ND | ND | ND | ND |
| T4（TR6112）1.5-3m | 8.40 | 33.6 | 0.26 | 6.5 | 0.09 | 26.6 | 26 | 40 | 0.030 | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6113）0-0.5m | 8.37 | 33.1 | 0.82 | 13.4 | 0.14 | 38.9 | 36 | 58 | 0.034 | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6114）0.5-1.5m | 8.50 | 26.4 | 0.67 | 8.1 | 0.09 | 23.7 | 22 | 35 | 0.037 | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6115）1.5-3m | 8.23 | 20.8 | 0.69 | 7.2 | 0.12 | 36.5 | 32 | 61 | 0.034 | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6116）0-0.5m | 8.42 | 22.8 | 0.45 | 9.5 | 0.15 | 30.4 | 25 | 40 | 0.041 | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6117）0.5-1.5m | 8.56 | 22.2 | 0.63 | 10.6 | 0.11 | 34.6 | 31 | 52 | 0.032 | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6118）1.5-3m | 8.61 | 25.3 | 0.62 | 8.6 | 0.08 | 33.3 | 33 | 50 | 0.036 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.pH为无量纲； 2.ND表示未检出，镉的检出限为0.07mg/kg；硝基苯的检出限为0.09mg/kg；苯胺的检出限为0.16mg/kg；2-氯酚的检出限为0.06mg/kg；六价铬的检出限为2mg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 9 页

采样日期：2018年12月15日                                                                        分析日期：2018年12月16-28日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |
| --- | --- |
|  | pH | 含水率 | 氰化物 | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 镍 | 汞 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 六价铬 |
| T7（TR6119）0-0.5m | 8.38 | 28.2 | 0.47 | 9.8 | 0.11 | 29.8 | 27 | 46 | 0.028 | ND | ND | ND | ND |
| T7（TR6120）0.5-1.5m | 8.75 | 24.4 | 0.65 | 11.0 | 0.09 | 30.7 | 29 | 49 | 0.037 | ND | ND | ND | ND |
| T7（TR6121）1.5-3m | 8.64 | 23.4 | 0.61 | 9.6 | 0.10 | 36.6 | 33 | 58 | 0.035 | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6122）0-0.5m | 8.82 | 32.6 | 0.42 | 16.7 | 0.13 | 39.1 | 34 | 56 | 0.025 | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6123）0.5-1.5m | 8.97 | 23.8 | 0.38 | 7.0 | ND | 19.8 | 19 | 29 | 0.032 | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6124）1.5-3m | 8.93 | 30.6 | 0.92 | 10.7 | 0.10 | 41.0 | 35 | 60 | 0.041 | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6125）0-0.5m | 8.56 | 20.5 | 0.54 | 8.8 | 0.08 | 25.5 | 23 | 38 | 0.033 | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6126）0.5-1.5m | 8.91 | 14.2 | 0.34 | 10.1 | 0.10 | 31.7 | 30 | 51 | 0.025 | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6127）1.5-3m | 8.78 | 14.6 | 0.54 | 13.4 | 0.12 | 39.6 | 35 | 82 | 0.037 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.pH为无量纲； 2.ND表示未检出，镉的检出限为0.07mg/kg；硝基苯的检出限为0.09mg/kg；苯胺的检出限为0.16mg/kg；2-氯酚的检出限为0.06mg/kg；六价铬的检出限为2mg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 10 页

采样日期：2018年12月13日                                                                          分析日期：2018年12月20日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |
| --- | --- |
|  | 苯并（a）蒽 | 䓛 | 苯并（b）荧蒽 | 苯并（k）荧蒽 | 苯并（a）芘 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 二苯并（a，h）蒽 | 萘 | 氯甲烷（μg/kg） | 氯乙烯（μg/kg） | 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |
| T1（TR6101）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T1（TR6102）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T1（TR6103）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2（TR6104）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2（TR6105）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2（TR6106）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6107）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6108）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6109）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出苯并（a）蒽的检出限为0.1mg/kg；䓛的检出限为0.1mg/kg；苯并（b）荧蒽的检出限为0.2mg/kg；苯并（k）荧蒽的检出限为0.1mg/kg；苯并（a）芘的检出限为0.1mg/kg；茚并（1，2，3-cd）芘的检出限为0.1mg/kg；二苯并（a，h）蒽的检出限为0.1mg/kg；萘的检出限为0.09mg/kg；氯甲烷的检出限为1.0μg/kg；氯乙烯的检出限为1.0μg/kg；1,1-二氯乙烯的检出限为1.0μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 11 页

采样日期：2018年12月14日                                                                        分析日期：2018年12月23-24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |
| --- | --- |
|  | 苯并（a）蒽 | 䓛 | 苯并（b）荧蒽 | 苯并（k）荧蒽 | 苯并（a）芘 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 二苯并（a，h）蒽 | 萘 | 氯甲烷（μg/kg） | 氯乙烯（μg/kg） | 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |
| T4（TR6110）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（TR6111）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（TR6112）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6113）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6114）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6115）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6116）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6117）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6118）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出，苯并（a）蒽的检出限为0.1mg/kg；䓛的检出限为0.1mg/kg；苯并（b）荧蒽的检出限为0.2mg/kg；苯并（k）荧蒽的检出限为0.1mg/kg；苯并（a）芘的检出限为0.1mg/kg；茚并（1，2，3-cd）芘的检出限为0.1mg/kg；二苯并（a，h）蒽的检出限为0.1mg/kg；萘的检出限为0.09mg/kg；氯甲烷的检出限为1.0μg/kg；氯乙烯的检出限为1.0μg/kg；1,1-二氯乙烯的检出限为1.0μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 12 页

采样日期：2018年12月15日                                                                        分析日期：2018年12月23-24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |
| --- | --- |
|  | 苯并（a）蒽 | 䓛 | 苯并（b）荧蒽 | 苯并（k）荧蒽 | 苯并（a）芘 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 二苯并（a，h）蒽 | 萘 | 氯甲烷（μg/kg） | 氯乙烯（μg/kg） | 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |
| T7（TR6119）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T7（TR6120）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T7（TR6121）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6122）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6123）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6124）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6125）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6126）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6127）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出，苯并（a）蒽的检出限为0.1mg/kg；䓛的检出限为0.1mg/kg；苯并（b）荧蒽的检出限为0.2mg/kg；苯并（k）荧蒽的检出限为0.1mg/kg；苯并（a）芘的检出限为0.1mg/kg；茚并（1，2，3-cd）芘的检出限为0.1mg/kg；二苯并（a，h）蒽的检出限为0.1mg/kg；萘的检出限为0.09mg/kg；氯甲烷的检出限为1.0μg/kg；氯乙烯的检出限为1.0μg/kg；1,1-二氯乙烯的检出限为1.0μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 13页

采样日期：2018年12月13日                                                                          分析日期：2018年12月24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：μg/kg |
| --- | --- |
|  | 二氯甲烷 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烷 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 | 1,2-二氯乙烷 | 苯 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 甲苯 |
| T1（TR6101）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.3 | ND | 12.5 |
| T1（TR6102）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 25.0 |
| T1（TR6103）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.2 | ND | ND | 37 |
| T2（TR6104）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.3 |
| T2（TR6105）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.6 | ND | ND | ND |
| T2（TR6106）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6107）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 |
| T3（TR6108）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.2 | ND | ND | 4.4 |
| T3（TR6109）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.8 |
| 备注 | 1.ND表示未检出，二氯甲烷的检出限为1.5μg/kg；反-1,2-二氯乙烯的检出限为1.4μg/kg；1,1-二氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；顺-1,2-二氯乙烯的检出限为1.3μg/kg；氯仿的检出限为1.1μg/kg；1,1,1-三氯乙烷的检出限为1.3μg/kg；四氯化碳的检出限为1.3μg/kg；1,2-二氯乙烷的检出限为1.3μg/kg；苯的检出限为1.9μg/kg；三氯乙烯的检出限为1.2μg/kg；1,2-二氯丙烷的检出限为1.1μg/kg；甲苯的检出限为1.3μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 14页

采样日期：2018年12月14日                                                                          分析日期：2018年12月24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：μg/kg |
| --- | --- |
|  | 二氯甲烷 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烷 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 | 1,2-二氯乙烷 | 苯 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 甲苯 |
| T4（TR6110）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.7 | ND | 1.10×103 |
| T4（TR6111）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.4 | 87.6 | ND | 5.25×103 |
| T4（TR6112）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.7 | 4.8 | ND | 80.7 |
| T5（TR6113）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 |
| T5（TR6114）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.7 |
| T5（TR6115）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6116）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 39.4 |
| T6（TR6117）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6118）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出，二氯甲烷的检出限为1.5μg/kg；反-1,2-二氯乙烯的检出限为1.4μg/kg；1,1-二氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；顺-1,2-二氯乙烯的检出限为1.3μg/kg；氯仿的检出限为1.1μg/kg；1,1,1-三氯乙烷的检出限为1.3μg/kg；四氯化碳的检出限为1.3μg/kg；1,2-二氯乙烷的检出限为1.3μg/kg；苯的检出限为1.9μg/kg；三氯乙烯的检出限为1.2μg/kg；1,2-二氯丙烷的检出限为1.1μg/kg；甲苯的检出限为1.3μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 15页

采样日期：2018年12月15日                                                                          分析日期：2018年12月24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：μg/kg |
| --- | --- |
|  | 二氯甲烷 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烷 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 | 1,2-二氯乙烷 | 苯 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 甲苯 |
| T7（TR6119）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 102 | ND | ND | ND | 1.54×103 |
| T7（TR6120）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.6 | 1.9 | 180 | 3.9 | 3.46×103 |
| T7（TR6121）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 |
| T8（TR6122）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.3 |
| T8（TR6123）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.6 |
| T8（TR6124）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.1 |
| T9（TR6125）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.0 |
| T9（TR6126）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 |
| T9（TR6127）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 |
| 备注 | 1.ND表示未检出，二氯甲烷的检出限为1.5μg/kg；反-1,2-二氯乙烯的检出限为1.4μg/kg；1,1-二氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；顺-1,2-二氯乙烯的检出限为1.3μg/kg；氯仿的检出限为1.1μg/kg；1,1,1-三氯乙烷的检出限为1.3μg/kg；四氯化碳的检出限为1.3μg/kg；1,2-二氯乙烷的检出限为1.3μg/kg；苯的检出限为1.9μg/kg；三氯乙烯的检出限为1.2μg/kg；1,2-二氯丙烷的检出限为1.1μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 16 页

采样日期：2018年12月13日                                                                          分析日期：2018年12月24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：μg/kg |
| --- | --- |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 乙苯 | 对间二甲苯 | 邻二甲苯 | 苯乙烯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| T1（TR6101）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 753 | 1.47×103 | 753 | 29.6 | ND | ND | ND | ND |
| T1（TR6102）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 527 | 937 | 509 | 13.7 | ND | ND | ND | ND |
| T1（TR6103）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 450 | 866 | 453 | 15.8 | ND | ND | ND | ND |
| T2（TR6104）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 47.8 | 44.6 | 39.9 | 3.5 | ND | ND | ND | ND |
| T2（TR6105）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 9.6 | 5.6 | 5.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2（TR6106）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 3.0 | 4.4 | 3.4 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6107）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 3.5 | 13.1 | 6.2 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6108）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 5.3 | 10.9 | 10.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T3（TR6109）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 7.5 | 29.0 | 23.9 | 2.8 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出，1,1,2-三氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；四氯乙烯的检出限为1.4μg/kg；氯苯的检出限为1.2μg/kg；1,1,1,2-四氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；苯乙烯的检出限为1.1μg/kg；1,1,2,2-四氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；1,2,3-三氯丙烷的检出限为1.2μg/kg；1,4-二氯苯的检出限为1.5μg/kg；1,2-二氯苯的检出限为1.5μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 17 页

采样日期：2018年12月14日                                                                          分析日期：2018年12月24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：μg/kg |
| --- | --- |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 乙苯 | 对间二甲苯 | 邻二甲苯 | 苯乙烯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| T4（TR6110）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 3.26×103 | 4.79×103 | 3.98×103 | 149 | ND | ND | ND | ND |
| T4（TR6111）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 5.28×103 | 7.31×103 | 1.05×104 | 9.89×103 | ND | 2.5 | ND | ND |
| T4（TR6112）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 175 | 3.62×103 | 2.28×103 | 62.6 | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6113）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 6.4 | 36.4 | 15.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6114）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 4.7 | 21.7 | 9.6 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T5（TR6115）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 11.0 | 4.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6116）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 2.9 | 10.2 | 4.6 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6117）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 2.3 | 7.4 | 3.2 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T6（TR6118）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 2.1 | 6.4 | 2.7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出，1,1,2-三氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；四氯乙烯的检出限为1.4μg/kg；氯苯的检出限为1.2μg/kg；1,1,1,2-四氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；苯乙烯的检出限为1.1μg/kg；1,1,2,2-四氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；1,2,3-三氯丙烷的检出限为1.2μg/kg；1,4-二氯苯的检出限为1.5μg/kg；1,2-二氯苯的检出限为1.5μg/kg。 |

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土 壤 检 测 结 果

Soil Examining Result

共 20 页  第 18 页

采样日期：2018年12月15日                                                                          分析日期：2018年12月24日

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：μg/kg |
| --- | --- |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 乙苯 | 对间二甲苯 | 邻二甲苯 | 苯乙烯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| T7（TR6119）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 2.89×103 | 1.19×104 | 5.73×103 | 169 | ND | ND | ND | ND |
| T7（TR6120）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 1.16×105 | 3.73×105 | 1.04×105 | 1.86×103 | ND | 3.4 | ND | ND |
| T7（TR6121）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 61.8 | 205 | 53.2 | 5.9 | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6122）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 3.9 | 7.5 | 5.1 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6123）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 5.8 | 17.8 | 7.6 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T8（TR6124）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 8.5 | 14.1 | 17.7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6125）0-0.5m | ND | ND | ND | ND | 3.1 | 10.2 | 4.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6126）0.5-1.5m | ND | ND | ND | ND | 2.3 | 7.1 | 2.7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| T9（TR6127）1.5-3m | ND | ND | ND | ND | 2.0 | 5.4 | 2.2 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 1.ND表示未检出，1,1,2-三氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；四氯乙烯的检出限为1.4μg/kg；氯苯的检出限为1.2μg/kg；1,1,1,2-四氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；苯乙烯的检出限为1.1μg/kg；1,1,2,2-四氯乙烷的检出限为1.2μg/kg；1,2,3-三氯丙烷的检出限为1.2μg/kg；1,4-二氯苯的检出限为1.5μg/kg；1,2-二氯苯的检出限为1.5μg/kg。 |

# (2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

共 20 页  第 19 页

测点示意图

图1：地下水、土壤监测点位图

(2019)苏中检（委）字第（01005）号

江 苏 中 聚 检 测 服 务 有 限 公 司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检 测 报 告

Examining Report                   共 20 页  第 20 页

| 主要检测用仪器 |
| --- |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 型 号 |
| 1 | jszj-002 | 梅特勒pH计 | FE20 |
| 2 | jszj-003 | 梅特勒电子精密天平 | MS105DU |
| 3 | jszj-005/006 | 紫外可见分光光度计 | T6 |
| 4 | jszj-118 | 精密离子计 | PXS-270 |
| 5 | jszj-275 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION 350 X |
| 6 | jszj-057 | 生化培养箱 | SPX-100B-Z |
| 7 | jszj-029 | 原子荧光光度计 | PF5 |
| 8 | jszj-169 | 气相色谱仪 | Clarus 580 |
| 9 | jszj-170 | 质谱仪 | Clarus SQ 8S |
| 10 | jszj-284 | 气相色谱仪 | Clarus 580 |
| 11 | jszj-259 | 质谱仪 | Clarus SQ8S |
| 12 | jszj-004 | 梅特勒千分之一天平 | ME203E |
| 13 | jszj-060 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9076MBE |
| 14 | jszj-028 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG |
| 以 | 下 | 空 | 白 |
| 检验环境：温度 20-24 ℃ 相对湿度 38-53% |
| 备注：无 |

附件1：质量控制结果统计表

******报告结束******

附件1（1）

质量控制结果统计表

委托单位： 江苏绿叶农化有限公司

| 序号 | 分析项目 | 样品类别 | 样品数 (个) | 全程序空白 | 平行样检查 | 加标回收检查 | 有证标准样品/质控样品 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行/加采 | 室内平行 | 空白加标 | 样品加标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值(mg/kg) | 标准值 (mg/kg) |  |
| 1 | pH | 地下水 | 4 | / | / | 1 | 1 | 4 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 2 | 高锰酸盐指数 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 3 | 硝酸盐氮 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 96 | 1 | / | / | 100 |
| 4 | 亚硝酸盐氮 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 93 | 1 | / | / | 100 |
| 5 | 氟化物 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 102 | 1 | / | / | 100 |
| 6 | 硫化物 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 95 | 1 | / | / | 100 |
| 7 | 铅 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 8 | 镉 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 9 | 砷 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 10 | 汞 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 11 | 六价铬 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 101 | 1 | / | / | 100 |
| 12 | 细菌总数 |  | 4 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 13 | 甲苯 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 86 | 1 | / | / | 100 |
| 14 | 苯 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 92 | 1 | / | / | 100 |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 106 | 1 | / | / | 100 |

附件1（2）

质量控制结果统计表

委托单位： 江苏绿叶农化有限公司

| 序号 | 分析项目 | 样品类别 | 样品数 (个) | 全程序空白 | 平行样检查 | 加标回收检查 | 有证标准样品/质控样品 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行/加采 | 室内平行 | 空白加标 | 样品加标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值(mg/kg) | 标准值 (mg/kg) |  |
| 16 | pH | 土壤 | 27 | / | / | / | / | 27 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 17 | 砷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 16.2 | 15.8±0.9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 | 12.7±0.7 |  |
| 18 | 镉 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.106±0.007 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.066±0.007 |  |
| 19 | 铜 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 28.0 | 28±2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 | 26±2 |  |
| 20 | 铅 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 41 | 40±2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26±2 |  |
| 21 | 镍 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 25 | 24±1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37±2 |  |
| 22 | 汞 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | 0.076 | 0.075±0.007 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.026 | 0.026±0.003 |  |

附件1（3）

质量控制结果统计表

委托单位： 江苏绿叶农化有限公司

| 序号 | 分析项目 | 样品类别 | 样品数 (个) | 全程序空白 | 平行样检查 | 加标回收检查 | 有证标准样品/质控样品 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行 | 室内平行 | 空白加标 | 样品加标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值() | 标准值 () |  |
| 23 | 含水率 | 土壤 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 氰化物 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | / | / | / | 3 | 92-98 | 3 | / | / | 100 |
| 25 | 硝基苯 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 90 | 2 | 2 | 86-94 | 2 | / | / | 100 |
| 26 | 2-氯酚 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 100 | 2 | 2 | 94-96 | 2 | / | / | 100 |
| 27 | 六价铬 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 1 | 103 | 1 | 3 | 104-107 | 3 | / | / | 100 |
| 28 | 苯胺 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 85-99 | 2 | 2 | 86-88 | 2 | / | / | 100 |
| 29 | 苯并（a）蒽 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 89-103 | 2 | 2 | 81-104 | 2 | / | / | 100 |
| 30 | 苯并（a）芘 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 96-112 | 2 | 2 | 85-102 | 2 | / | / | 100 |
| 31 | 苯并（b）荧蒽 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 94-97 | 2 | 2 | 86-95 | 2 | / | / | 100 |
| 32 | 苯并（k）荧蒽 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 87-90 | 2 | 2 | 84-85 | 2 | / | / | 100 |
| 33 | 䓛 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 93-106 | 2 | 2 | 92-107 | 2 | / | / | 100 |
| 34 | 二苯并（a，h）蒽 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 88-100 | 2 | 2 | 88-97 | 2 | / | / | 100 |
| 35 | 茚并（1，2，3-cd）芘 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 87-100 | 2 | 2 | 89-97 | 2 | / | / | 100 |
| 36 | 萘 |  | 27 | / | / | / | / | 3 | 3 | 2 | 92-97 | 2 | 2 | 95-98 | 2 | / | / | 100 |
| 37 | 四氯化碳 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 38 | 氯仿 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 39 | 氯甲烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |

附件1（4）

质量控制结果统计表

委托单位： 江苏绿叶农化有限公司

| 序号 | 分析项目 | 样品类别 | 样品数 (个) | 全程序空白 | 平行样检查 | 加标回收检查 | 有证标准样品/质控样品 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行 | 室内平行 | 空白加标 | 样品加标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值() | 标准值 () |  |
| 40 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤 | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 41 | 1,2-二氯乙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 42 | 1,1-二氯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 43 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 44 | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 45 | 二氯甲烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 46 | 1,2-二氯丙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 47 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 48 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 49 | 四氯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 50 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 51 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 52 | 三氯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 53 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 54 | 氯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 55 | 苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 56 | 氯苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |

附件1（5）

质量控制结果统计表

委托单位： 江苏绿叶农化有限公司

| 序号 | 分析项目 | 样品类别 | 样品数 (个) | 全程序空白 | 平行样检查 | 加标回收检查 | 有证标准样品/质控样品 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行 | 室内平行 | 空白加标 | 样品加标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值() | 标准值 () |  |
| 57 | 1,2-二氯苯 | 土壤 | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 58 | 1,4-二氯苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 59 | 乙苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 60 | 苯乙烯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 61 | 甲苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 62 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 63 | 邻二甲苯 |  | 27 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 以 | 下 | 空 | 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

D2

T6

D4

T9

T1

D1

T4

T5

T8

T3

T2

D3

T7